## Slide 1: Notions d’acoustique
Sonia Doisy Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de Strasbourg
10 octobre 2008 Kintzheim
Formation des commissaires-enquêteurs

## Slide 2
Notions fondamentales Génération des ondes sonores
Mise en vibration de l’air, d’un solide ou d’un liquide
Acoustique = ondes de pression (compression / dilatation)

## Slide 3
Acoustique = microvariations de la pression de l’air
Notions fondamentales Génération des ondes sonores

## Slide 4
Lp = 10 log
p2
po2
Lp exprimé en dB
p : pression acoustique
po = 2 x 10-5 Pa
Notions fondamentales Niveau de pression acoustique

## Slide 5
raison physiologique
La sensation auditive varie comme le logarithme de l’excitation
raison pratique
grande dynamique de l’oreille humaine
pression
dB
2x10-5 Pa
200 Pa
140
0
Le dB permet d’adapter
l’unité acoustique à la sensation humaine
Les unités Pourquoi le Décibel ?

## Slide 6
Les unités Cumul des niveaux sonores
60 dB(A)
60 dB(A)
+
=
63dB(A)
doublement de la puissance
60 dB(A)
70 dB(A)
+

70dB(A)
effet de masque

## Slide 7
Les unités Le dB(A)
31,5
16k
8k
4k
2k
1k
500
250
63
125
20
0
40
30
50
10
80
70
100
90
60
120
110
seuil de douleur
zone conversationnelle
seuil d’audibilité
dB
Hz
sensibilité de l’oreille
pondération A

## Slide 8
Les unités Le Décibel : quelques repères
juste perceptible
+ 1 dB
+ 3 dB
perceptible
+10 dB
sensation de « deux fois plus fort »
Notes: Valeurs données à titre d’exemple indicatif, la sensation dépend des individus et du contexte.

## Slide 9
Les unités Le Décibel : quelques repères
dB(A)
Notes: A commenter rapidement,sans entrer dans le détail.
Signaler qu'il s'agit ici de bruits auxquels sont soumis les individus ; en matière de bruit routier, on parle plus fréquemment du bruit à l'extérieur en façade...

## Slide 10
Niveau sonore équivalent : Moyenne énergétique
Les indicateurs de bruit Le niveau sonore équivalent LAeq(T)
Niveau de pression
instantané
Niveau de pression
équivalent
Lp
Même énergie sonore
(surface de la courbe)
énergie sonore
(surface de la courbe)
Moyenne énergétique
LAeq
dB(A)
dB(A)
Leq
Notes: Le LAeq est l'indicateur retenu de façon généralisée pour caractériser les bruits de l'environnement

## Slide 11
Effets du bruit sur la santé
Effets non auditifs
- stress, fatigue
- sommeil (si niveaux crête > 45 dB(A) près de l’oreille)
- perturbations physiologiques (neuro-endocrinien, cardio-vasculaire)
- habituation ?

## Slide 12
Réglementation
article 15 : résorption des situations de gêne sonore existante dites « points noirs »
loi cadre du 31 décembre 1992
L 571-10 Code Env (article 13) :
obligation des constructeurs de bâtiments aux abords des voies bruyantes existantes ou en projet
L 571-44 à 52 Code Env (décret n° 95-21
du 9 janvier 1995)
arrêté d’application du 30 mai 1996
Circulaire DPPR 25 juillet 1996
L 571-9 Code Env (article 12) :
obligation des maîtres d’ouvrage lors de la construction ou de la modification d’une infrastructure
Circulaire 25 mai 2004
L 571-32 à 43 Code Env (décret n° 95-22 du 9 janvier 1995)
arrêtés du 5/05/1995 et du 8/11/99
Circulaires du 12 dec 1997 et du 20 février 2002
Les infrastructures de transport

## Slide 13
Mesures état initial
Comparaison de variantes
Etude de la solution retenue
2- Les étapes de l’APS
Définition des objectifs
3- La vérification après mise en service
Mesures en façade
Mesures de réception d’écran
Mesures d’isolation de façade
1- L’étude préliminaire APS

## Slide 14
EXEMPLE DE PROJET : LE GRAND CONTOURNEMENT OUEST DE STRASBOURG
Situation

## Slide 15
Etude préliminaire
Enveloppes de protection autour du bâti
Les enveloppes de protection autour du bâti représentent les distances autour du bâti sensible au-delà desquelles la future infrastructure ne sera pas génératrice d'un niveau de bruit donné pour ces bâtiments

## Slide 17
Etude APS Mesures Etat Initial
Echantillonnage
Combien de points de mesure ?
  Compromis représentativité / coût
  Niveau d’étude
A quel endroit ?
  Exposition
  Profil en travers
  Météo
  Nature du bâti

## Slide 18
Etude APS Mesures Etat Initial

## Slide 19
dB(A)
Notes: 4m de haut
=> zone ambiance

## Slide 20
Niveaux mesurés : 55dB(A) JOUR et 50 dB(A) NUIT
Etude APS Mesures Etat Initial
Objectifs réglementaires
Selon arrêté du 5mai 1995 :
JOUR : 60dB(A)
NUIT : 55dB(A)
=> Zone d’ambiance sonore modérée (<65 JOUR et <60dB(A) NUIT):

## Slide 21
Etude APS Comparaison de variantes
Etude de tracé dans une bande de 300 m à l’intérieur du fuseau considéré
Calculs acoustiques simplifiés (tracés d’isophones)
Site
Données topographiques
Bâti
Tracé en 3 dimensions du projet

## Slide 22
Hypothèse de trafic
situation la plus pessimiste en matière de bruit généré par le projet, soit la saturation acoustique
Saturation acoustique :
La saturation acoustique correspond au trafic qui génère le bruit maximal sur l'infrastructure. En effet, au-delà d'un certain débit, la vitesse baisse, donc le bruit n'augmente plus. Ce seuil correspond à 1000 véhicules par voies par heure, c'est à dire pour une 2X2 voies à un TMJA de 68 000 véhicules.
Projet : 2x2 voies
Etude APS Comparaison de variantes

## Slide 23
Hypothèse Météorologique
Prise en compte des effets météo :
station météorologique de Strasbourg
JOUR
NUIT
Etude APS Comparaison de variantes

## Slide 24
Simulations sans protection

## Slide 25
Variante 1
Variante 2

## Slide 26
Etude APS Etude de la solution retenue
Hypothèses de trafic

## Slide 27
Etude APS Etude des protections
Ecran de 3 mètres de haut

## Slide 28
Ecran de 4 mètres de haut

## Slide 29
CONCLUSION
Les niveaux réglementaires seront obtenus en priorité par un traitement de l'infrastructure ou de ses abords
Ecrans
Le revêtement de chaussée n’est pas considéré comme un moyen de protection à part entière : apporte un « plus »
Sinon Traitement des façades
En urbain possibilité d’aménagements particuliers

## Slide 30
Vérification après
mise en service
1- Mesures en façade

## Slide 31
Autre exemple : vérification après mise en service
2 - Mesures réception écran
Absorption
Absorption
Transmission
Transmission
Transmission

## Slide 33
Autre exemple : vérification après mise en service
3 - Mesures isolation de façade

## Slide 34
CONCLUSION
Des études dont le niveau de précision dépend de l’étape considérée
Hypothèses d‘entrées très importantes